## Slide 1
Caitlin Ross
100735219
Dr. Reichstein
COMP 2003
Assignment 4

## Slide 2
A | B | C | D | AB < CD
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0
CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 0 | 1
10 | 1 | 1 | 0 | 0
Question 1
1) Truth Table
3) Product of Sums:
(A+B+C+D)(A+(¬B)+C+D)(A+(¬B)+C+(¬D))((¬A)+B+C+D)((¬A)+B+C+(¬D))((¬A)+B+(¬C)+D)((¬A)+(¬B)+C+D)((¬A)+(¬B)+C+(¬D))((¬A)+(¬B)+(¬C)+D)((¬A)+(¬B)+(¬C)+(¬D))
2) Sum of Products:
(¬A)(¬B)(¬C)D + (¬A)(¬B)C(¬D) + (¬A)(¬B)CD + (¬A)BC(¬D) + (¬A)BCD + A(¬B)CD
4) Minimized Sum of Products:
(¬A)C + (¬A)(¬B)D + (¬B)CD
A
B
C
D
Output
5) Circuit Diagram
Caitlin Ross
100735219

## Slide 3
Question 2
A | B | C | D | (First digit is 2) XOR (Last digit is 5)
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) Truth Table
3) Product of Sums:
(A+B+(¬C)+D)(A+(¬B)+(¬C)+D)((¬A)+B+C+(¬D))((¬A)+(¬B)+C+D)
CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 0 | 1
01 | 1 | 1 | 1 | 0
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 0 | 0 | 1 | 1
4) Minimized Sum of Products:
(¬A)(¬C) + AC + CD + BD + (¬B)(¬D)(¬C)
2) Sum of Products:
(¬A)(¬B)(¬C)(¬D) + (¬A)(¬B)(¬C)D + (¬A)(¬B)CD + (¬A)B(¬C)(¬D) + (¬A)B(¬C)D + (¬A)BCD + A(¬B)(¬C)(¬D) + A(¬B)C(¬D) + A(¬B)CD + AB(¬C)D + ABC(¬D) + ABCD
A
B
C
D
Output
5) Circuit Diagram
Caitlin Ross
100735219

## Slide 4
Question 3
A xor B
= (not A and not B) or (A and B)  From Karnaugh Map
= (A nor B) or (A and B)  De Morgan’s
= (A nor B) or (not A nor not B)  De Morgan’s
= (A nor B) or ((A nor A) nor (B nor B)) From A nor A = not A (Don’t know which law)
= ((A nor B) nor ((A nor A) nor (B nor ))) nor ((A nor B) nor ((A nor A) nor (B nor B)))  From A or B = (A nor B) nor (A nor B) (Don’t know which law)
A
B
A xor B
Caitlin Ross
100735219

## Slide 5
Question 4
A | B | C | D | b
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | x
1 | 0 | 1 | 1 | x
1 | 1 | 0 | 0 | x
1 | 1 | 0 | 1 | x
1 | 1 | 1 | 0 | x
1 | 1 | 1 | 1 | x
Truth Table
1) Sum of Products:
(¬A)(¬B)(¬C)(¬D) + (¬A)(¬B)(¬C)D + (¬A)(¬B)C(¬D) + (¬A)(¬B)CD + (¬A)B(¬C)(¬D) + (¬A)BCD + A(¬B)(¬C)(¬D) + A(¬B)(¬C)D
CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | x | 1
01 | 1 | 0 | x | 1
11 | 1 | 1 | x | x
10 | 1 | 0 | x | x
2) Minimized Sum of Products:
A + (¬A)(¬B) + (¬C)(¬D) + CD
Using A as 23
B as 22
C as 21
And D as 20
A
B
C
D
Output
3) Circuit Diagram
Caitlin Ross
100735219

## Slide 6
Question 5
A
B
C
D
8 to 1 MUX
x
x
x
1
1
1
Output
Caitlin Ross
100735219

## Slide 7
A | B | C | D | a | b | c | m#
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15
Truth Table
Question 6
A is the MSB of the first number
B is the LSB of the first number
C is the MSB of the second number
D is the LSB of the second number
a is the MSB of the result
b is the middle bit of the result
c is the LSB of the result
Caitlin Ross
100735219

## Slide 8
Question 6
A
B
C
D
4 to 16 Decoder
c
b
a
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
3
2
3
5
7
10
4
6
9
11
12
14
6
8
9
12
15
11
13
14
15
•
•
•
•
•
•
•
Caitlin Ross
100735219